三明市生态环境局

明环评函〔2024〕2号

三明市生态环境局关于批准将乐金牛环保

科技有限公司可替代燃料综合利用技改项目环境影响报告表的函

将乐金牛环保科技有限公司：

你公司报送的《可替代燃料综合利用技改项目环境影响报告表（报批稿）》（以下简称“报告表”）和申请审批的函收悉。我局于2023年11月27日受理该报告表的审批申请，在三明市政府门户网站对受理情况进行公开，并将报告表及公众参与说明信息全本公示；于2023年12月11日在三明市政府门户网站对报告表拟作出的审批意见进行公开；上述公示、公开期间，我局未收到关于本报告表的意见。在审查过程中，因该报告表部分内容需进一步补充、完善，我局于2023年12月15日将报告表审批流程挂起；2024年1月15日三明市韬睿环保技术有限公司将修改完善的报告表重新提交后，我局重启办件。经研究，对该项目环境影响报告表批复如下：·

- 将乐金牛环保科技有限公司位于将乐县古镛镇玉华村苦竹自然村，拟依托将乐金牛水泥有限公司现有4500吨/日的新型干法水泥熟料生产线，建设可替代燃料综合利用技改项目。项目建设内容为：建设一般工业固体废物贮存仓库、炭黑料仓、一般固体废物投料系统和炭黑进料系统，利用的一般工业固体废物包括废旧纺织品、废皮革制品、废木制品(不得沾染漆料、胶料等物质)、植物残渣、炭黑，年综合利用一般工业固体废物10万吨。

该项目未办理环评审批手续即擅自开工建设，违反了《环境影响评价法》的有关规定，违法行为已被将乐县环保局处理，你公司必须认真吸取教训，增强守法意识，杜绝再次发生此类行为。

根据报告表评价结论、三明市环境保护科学研究所评估意见和三明市将乐生态环境局初审意见，项目建设符合国家产业政策和《三明市人民政府关于印发三明市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》的要求，在落实报告表提出的环境保护措施后，项目建设对环境的影响可得到缓解和控制。我局同意报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、生态环境保护和环境风险防范对策措施。

二、项目设计、建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）做好替代燃料入厂评估、检测、贮存、协同处置等工作，严格执行《水泥窑协同处置工业废物设计规范》《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》等相关要求，严格按报告表所列范围接收一般固体废物。生产过程中布袋除尘器收集的粉尘、废吨袋等固体废物按相应的预处理方式预处理后送入水泥窑处置，其余固体废物收集、贮存、转移按相应污染控制要求执行。

（二）你公司应配合将乐金牛水泥有限公司实施超低排放改造。项目一般工业固体废物贮存仓库破碎粉尘经处理后通过1根15米高排气筒排放；固体废物协同处置废气经将乐金牛水泥有限公司水泥窑窑尾烟气处理设施处理后排放；炭黑卸料口废气经收集处理后通过将乐金牛水泥有限公司煤粉制备车间煤磨废气排气筒排放。

（三）项目生活污水依托将乐金牛水泥有限公司生活污水处理系统处理。

（四）优先选用低噪声设备，优化厂区平面布置，合理布置高噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措施，并加强机械设备的保养和维护，确保环境噪声达标，防止噪声扰民。

（五）落实非正常工况和停工检修期间污染防治措施。按规范完善突发环境事件风险防控措施，并确保泄漏物质、消防水、污染雨水等可自流进入事故应急池。配备必要的应急设备和物资，满足环境风险应急能力要求。制定应急预案，并与当地政府、生态环境部门等应急预案做好衔接。定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。

（六）根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求，建立与公众信息沟通和意见反馈机制，建立畅通的公众参与平台，定期发布项目环境信息，并主动接受社会监督。对于公众反映的建设项目有关环境问题，给予妥善解决。

（七）按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口，并设立标志牌。排气筒应按规范要求预留采样口。按排污单位自行监测技术指南开展生产运行阶段污染源监测及对周边环境质量影响监测。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，并做好与排污许可证申领的衔接。项目竣工后，按规定开展竣工环境保护验收。

四、工程规模、生产工艺以及污染防治措施等发生重大变动时，应按照法律法规的规定，重新履行相关审批手续。

五、我局委托三明市生态环境保护综合执法支队和三明市将乐生态环境局组织开展“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

三明市生态环境局

2024年1月16日

抄送：三明市生态环境保护综合执法支队，三明市环境保护科学研究所，三明市将乐生态环境局，三明市韬睿环保技术有限公司